## Slide 1
答辩人：优设电子
基于单片机的养牛场远程控制系统
Tenas

## Slide 2
本设计是基于单片机的养牛场远程控制系统，主要实现以下功能：
通过温度传感器检测环境温度，当温度低于阈值，自动加热
通过超声波传感器检测水位，当水位低于阈值，自动加水
通过烟雾传感器检测烟雾浓度，当大于阈值，自动开启风扇
通过光照传感器检测光照强度，当光照低于阈值，自动开灯
通过步进电机实现定时喂食，通过重量传感器检测喂食量，当喂食量超过阈值，自动停止喂食
通过湿度传感器检测环境湿度
通过按键可以设置阈值和定时喂食时间
通过OLED可以温湿度、水位、光照、喂食量和二氧化碳
通过WiFi模块连接手机，通过手机实现远程监测
题目扩展：基于物联网的智能鸡舍系统，基于物联网的家禽养殖系统设计，基于STM32的智能智能养猪系统

## Slide 3
01
02
03
04
课题背景及意义
系统设计以及电路
软件设计及调试
总结与展望
目录
CONTENT
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/

## Slide 4
01
课题背景及意义
在养牛产业中，牛群的健康生长与养殖环境紧密相关，温度、湿度、水位、光照等环境参数以及科学的喂食管理，对养殖效益至关重要。传统养牛场依赖人工监测与控制，存在效率低、实时性差、人力成本高等问题，难以满足规模化、精细化养殖需求。基于单片机的养牛场远程控制系统，可自动监测并调节环境参数，实现定时精准喂食，还能通过WiFi远程监控，有效提升养殖管理的自动化与智能化水平，减少人力投入，保障牛群生长环境适宜，助力养殖效益提升，为现代养牛产业的高效发展提供技术支持。

## Slide 5
01
国内养牛场自动化控制系统研究近年发展较快，单片机在其中应用广泛，能实现部分环境参数监测与简单自动控制，但在多参数集成、远程监控稳定性及智能化程度（如自适应调节算法）上，与先进水平有差距，不过正逐步改进，向更智能、集成化方向迈进。
国内研究
国外养牛场自动化控制技术起步早，在传感器精度、系统集成度、远程监控与智能算法融合方面优势明显，能实现多参数精准监测与自适应控制，且远程系统稳定性高，但高端设备成本较高，在国内大规模普及有一定限制。
国外研究
国内外研究现状
养牛场环境与饲喂管理对牛群生长至关重要，本基于单片机的远程控制系统，可自动监测调节环境、精准喂食并支持远程监控，助力高效养殖。

## Slide 6
设计研究
主要内容
本设计的研究内容主要围绕基于单片机的养牛场远程控制系统展开。首先，进行硬件选型与搭建，选取适配的温度、超声波、烟雾等各类传感器采集环境及喂食相关数据，搭配步进电机、WiFi模块等实现喂食与远程通信功能。其次，聚焦软件设计，编写传感器数据处理程序以精准获取各参数值，开发阈值判断与控制程序，实现自动调节环境、控制喂食量等功能。再者，通过按键设置、OLED显示相关程序实现参数设置与数据展示，同时优化WiFi通信程序，保障手机远程监测的稳定性与实时性，确保各模块协同工作，提升养牛场整体管理的智能化水平。

## Slide 7
02
系统设计以及电路

## Slide 8
系统设计思路
输入硬件有温湿度传感器、非接触式温度传感器、时钟模块、水位传感器、红外检测模块、独立按键、太阳能板、锂电池、电源电路；输出硬件有OLED显示屏、两个继电器控制输出、MOS管控制输出、舵机、蜂鸣器，同时还有用于数据交互的WIFI模块。

## Slide 9
总体电路图

## Slide 10
步进电机电路分析
这是步进电机驱动电路，其工作原理是：主控芯片输出的控制信号传输至驱动芯片，驱动芯片对信号进行放大等处理后，输出到步进电机，使步进电机按照设定的步距角和方向转动，实现精确的位置控制和角度控制。

## Slide 11
MOS管电路分析
MOS管控制输出电路，核心是N-MOS管Q2。原理是：PA4输入控制信号，通过电阻R8、R12构成的分压与驱动电路，控制Q2的导通与截止。导通时，+5V经H1接口、D1（续流保护）、Q2形成通路，可驱动外接负载；截止时，通路断开。LED2用于状态指示，电路通过MOS管的开关特性，实现对大电流负载的精准、高效控制。优势在于，MOS管开关速度快，能快速响应控制信号；驱动能力强，可适配多种负载；搭配续流二极管D1，保护电路免受反向电压冲击，提升系统稳定性与可靠性，适配智能养殖场景下的设备控制需求。其他的电路同理。

## Slide 12
03
软件设计及调试
1、开发软件介绍
2、流程图简要介绍
3、实物演示简单介绍

## Slide 13
开发软件
Keil 5 程序编程

## Slide 14
在主程序中：首先对各个模块进行初始化，随后进入while主循环，在主循环中，首先进入第一个函数按键函数，通过相关按键进行相应的处理操作如切换界面、设置阈值；紧接着进入第二个函数监测函数，获取温湿度值、光照强度、重量、二氧化碳浓度等；显示函数显则是通过OLED显示实时显示所检测到的环境参数数据环境温湿度、光照强度、重量、二氧化碳浓度、设备状态以及显示喂食量、喂水量、喂食时间等参数设置和设置阈值界面；然后是第四个函数，处理函数，根据传感器获取的数据执行器执行相应的操作。最后一个是WIFI接收函数，通过WIFI将获取数据上传云平台远程监控和控制。
Main 函数
流程图简要介绍

## Slide 15
总体实物构成图

## Slide 16
数据检测功能展示图

## Slide 17
阈值设置功能图

## Slide 18
04
总结与展望
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes

## Slide 19
展望
总结与展望
该基于单片机的养牛场远程控制系统功能多维度，能实现环境与投喂监测、数据呈现及远程自动化管理。但存在数据处理简单、通信不稳、扩展性不足等问题。对此可引入算法、增强信号、优化架构来改进。展望未来，借助物联网等技术发展，有望与更多先进技术融合，实现对牛群健康精准监测预警，还能对接供应链管理系统，推动养牛业全产业链智能化升级，提升发展质量与效益。

## Slide 20
感谢您的观看
答辩人：优设电子